О.В.Панфилов, студент гр. СМ-53042

Научный руководитель С.Ф.Шишкин, доц., канд. техн. наук

РАЗРАБОТКА ЦИКЛОННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Основной проблемой является высокая температура фторида, поступающего в систему пневмотранспорта.

Целью настоящей работы является внедрение циклонного холодильника для снижения температуры фторида алюминия и снижения расхода топлива для ОАО «Полевской криолитовый завод».

Основные параметры и требования в соответствии с техническим заданием:

- Номинальный расход топлива 700 нм3/ч;

- номинальная производительность 4.5 т/ч;

- Температура фторида на выходе из печи средняя 450 0С;

- Температура теплоносителя на выходе из теплогенератора 800-900 0С.

- Температура материала после холодильника 80 0С

- Сокращение расхода топлива 9%

Предварительные расчеты показывают, что для снижения температуры фторида до приемлемого для пневмотранспорта уровня 80 0С достаточно расхода атмосферного воздуха на охлаждение при использовании двухступенчатого циклонного холодильника в количестве около 8,0 тыс. нм3/ч. При этом температура воздуха на выходе из холодильника составит примерно 200 0С (при 20 0С на входе).

Схема циклонного холодильника приведена на рис. 1. Установка включает в себя: головку 1 топки печи, бункер 2, для выходящего из печи фторида, аэрожелоб 3, воздуховод 4 типа «уток», циклон 5 первой ступени охлаждения, циклон 6 газоочистки, входной воздуховод 7, циклон 8 второй ступени охлаждения, бункер охлажденного продукта 9, пневмокамерный насос 10, аэрожелоб 11, дымосос 12, воздуховод 13 сброса, кольцевой коллектор 14, труба сброса 15, задвижка 16 (направляющий аппарат), поворотные заслонки 17 и 18 оборудованные МЭО, сегментная диафрагма 19 для измерения расхода воздуха, отсечные задвижки 20 с ручным приводом, резервный пневмокамерный насос 21.

# Text boxes

20oC

200oC

80oC

Сжатый воздух

20

20

13

8

3

16

10

19

9

11

4

7

18

6

5

21

t4

450oC

2

0

1

15

1

17

12

14

2

Сброс в атмосферу

Вход

воздуха из атмосферы

Q=8000 нм3/ч

Рис. 1 - Схема циклонного холодильника